Утверждаю

Глава Иргейского

.                   муниципального образования

___________М.Г. Волошин

.                                                                        « 03 » сентября 2020г.

М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Производственного контроля за качеством воды

питьевого водоснабжения

арт. скважина ул. Клубная 28 д. Марга

2019-2023 годы

- Паспортные данные организации:

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование юридического лица | Администрация Иргейского муниципального образования - администрация сельского поселения |
| 2 | Сокращённое наименование | Администрация Иргейского МО |
| 3 | Адрес (место нахождения) юридического лица | 665138 Иркутская обл. Нижнеудинский р-он. с. Иргей ул. Клубная 6 |
| 4 | Фамилия, имя, отчество, должность руководителя | Волошин Михаил Григорьевич – глава администрации |
| 5 | БИК | 042520001 |
| 6 | ИНН | 3813001905 |
| 7 | КПП | 381301001 |
| 8 | Место расположения водозабора | д. Марга ул. Клубная 28 |
| 9 | Наименование лаборатории | Осуществляет по договору аккредитованная лаборатория ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе |

- перечень законодательных нормативных и методических документов:

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. | «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| 2 | Федеральный закон РФ№ 74-ФЗ | Водный кодекс Российской Федерации |
| 3 | СанПиН 2.1.4.1110-02 | «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения |
| 4 | СП 1.1.1058-01 | « Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. |
| 5 | СП 1.1.2193-07 | Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 |
| 6 | МУ 2.6.1.1981-05 | «Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов». |
| 7 | СП 2.6.1.1292-2003 | «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счёт природных источников ионизирующего излучения» |
| 8 | МУК 4.2.2029-05 | «Санитарно-вирусологический контроль водных объектов» |
| 9 | Федеральный закон РФ № 416-ФЗ от 07.12.2011г. | «О водоснабжении и водоотведении» |
| 10 | СанПиН 2.1.4.1175-02 | «Гигиенические требования к источникам децентрализованного водоснабжения. Контроль качества» |
| 11 | СанПиН 2.1.4.1074-01 | "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" (с изменениями на 2 апреля 2018 года) |

- Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:                                                                                                Ответственным за осуществление производственного контроля является:

Семенцов Виктор Анатольевич – специалист администрации Иргейского МО

Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается администрацией Иргейского МО, осуществляющей эксплуатацию системы водоснабжения.

- Контроль качества питьевой воды

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности для человека, предотвращение отрицательного влияния при использовании воды для питья и хозяйственных нужд путем должного выполнения санитарных правил и осуществления контроля за  их соблюдением.

Производственный  контроль за  соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (далее- контроль) проводится Главой Иргейского муниципального образования в соответствии с осуществляемой деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий.

Объектом производственного контроля является артезианская скважина с  накопительной ёмкостью, расположенная по адресу д. Марга ул. Клубная 28

Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства (ст.19 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»)

Перечень контролируемых показателей качества воды водопроводной и воды артезианских скважин и их гигиенические нормативы в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», СанПин 2.1.4.1175-02  « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника»:

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом  отношении определяется ее соответствием нормативам по:

1) Микробиологическим и паразитологическим показателям:

| № п/п | Показатели | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие |
| 2. | Общие калиформные | отсутствие |
| 3. | Общее микробное число | не более 50 |
| 4. | Колифаги | отсутствие |
| 5. | Споры сульфитредуцирующих клостридий | отсутствие |
| 6. | Цисты лямблий | отсутствие |

2) Органолептические показатели:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запах | баллы | 2. |
| 2. | Привкус | баллы | 2. |
| 3. | Цветность | градусы | 20. |
| 4. | Мутность. | единицы мутности | 2,6. |

3) Обобщенные показатели:

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водородный показатель | рН. | 6-9 |
| 2. | Сухой остаток | Мг/л. | 1000 |
| 3. | Жесткость общая | Мг/л. | 7,0 |
| 4. | Окисляемость | Мг/л. | 5,0 |
| 5. | Нефтепродукты | Мг/л. | 0,1 |
| 6. | ПАВ | Мг/л. | 0,5 |
| 7. | Фенольный индекс | Мг/л. | 0,25 |

4) Неорганические вещества:

5) Радиологические показатели:

| № п/п. | Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая альфарадиактивность | Бк/л | 0,1 |
| 2. | Общая беттарадиактивность | Бл/л | 1,0 |

6). Перечень методик определения контролируемых показателей:

| № п/п | Показатель | Методика определения | Шифр методики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Органолептические показатели |  |  |
| 1. | Запах | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
| 2. | Привкус | органолептика | ГОСТ 3351-74 |
| 3. | Цветность | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
| 4. | Мутность | фотометрия | ГОСТ 3351-74 |
|  | Обобщенные показатели |  |  |
| 1. | Водородный показатель | рН -метрия |  |
| 2. | Сухой остаток | гравиметрия | ГОСТ 18164-72 |
| 3. | Жесткость общая | титриметрический | ГОСТ 4151-72 |
| 4. | Нефтепродукты | весовой |  |
| 5. | Окисляемость | титриметрический | Указ к ГОСТ 2761-84 |
| 6. | СПАВ |  |  |
| 7 | Фенольный индекс |  |  |
|  | Неорганические и органические вещества |  |  |
| 1. | Железо | фотометрия | ГОСТ 4011-72 |
| 2. | Марганец | фотометрия | ГОСТ 4974-72 |
| 3. | Медь | фотометрия | ГОСТ 4388-72 |
| 4. | Молибден | фотометрия | ГОСТ18308-72 |
| 5. | Мышьяк | фотометрия | ГОСТ 4152-89 |
| 6. | Нитраты | фотометрия | ГОСТ 18826-73 |
| 7. | Свинец | фотометрия | ГОСТ 18293-72 |
| 8. | Сульфаты | весовой | ГОСТ 4389-72 |
| 9. | Фтор | фотометрия | ГОСТ 4386-89 |
| 10. | Хлориды | титриметрический | ГОСТ 4245-72 |
| 11. | Хром | фотометрия | РД 52.24.446-95 |
| 12. | Цинк | фотометрия | ГОСТ 18293-72 |
|  | Микробиологические |  |  |
| 1. | Термотолерантные колиформные бактерии | Мембранная фильтрация | ГОСТ 18963-73 |
| 2. | Общие колиформные |  | ГОСТ 18963-73 |
| 3. | Общее микробное число |  | ГОСТ 18963-73 |
| 4. | Колифаги |  | ГОСТ 18963-73 |
| 5. | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ 18963-73 |
| 6. | Цисты лямблий |  | ГОСТ 18963-73 |

При отсутствии собственной лаборатории, работы по осуществлению производственного контроля на основании договора проводит лаборатория ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе

Перечень контролируемых показателей, периодичность отбора проб

для лабораторных исследований

| место водозабора, контрольные точки отбора проб | Виды показателей |
| --- | --- |
|  | микро биологические | вирусо логические | органо лептические | радио логические | химический анализ |
|  | переодич ность | кол-во проб | переодич ность | кол-во проб | переодич ность | кол-во проб | переодич ность | кол-во проб | переодич ность | кол-во проб |
| источник водозабора накопительная ёмкость | 4 раз в год по сезонам года 4 раз в год по сезонам года | 1проба 1проба | 1 раз в год 1 раз в год | 1проба 1проба | 4 раз в год по сезонам года 4 раз в год по сезонам года | 1проба 1проба | 1 раз в год 1 раз в год | 1проба 1проба | 1 раз в год 1 раз в год | 1проба 1проба |

Примечание:

1.Для проведения лабораторных исследований (измерений) качества питьевой

воды допускаются утверждённые метрологические аттестованные

методики.

2. Отбор проб для анализа производится в соответствии с требованиями

государственных стандартов.

3.  При исследовании микробиологических показателей качества питьевой воды в каждой пробе проводится определение термотолерантных колиформных бактерий, общих колиформных бактерий, общего микробного числа и колифагов.

4.  Питьевая вода подлежит обязательному санитарно-вирусологическому контролю. Исследования проводятся на определение антигена гепатита А, антигена ротовирусов.

5.  Благоприятные органолептические свойства воды определяются её соответствием нормативам, не допускается присутствия в питьевой воде  различимых невооружённым глазом водных организмов и поверхностной плёнки.

6.  Радиационная безопасность  питьевой воды определяется по показателям общей альфа- и бета-активности.

7.  Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется по обобщённым показателям и содержанию вредных химических веществ, встречающихся в природной воде.

- Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации:

В связи с тем, что источник не централизованного водоснабжения, работы связанные с подготовкой воды не проводятся. Лиц обслуживающих водопроводные сооружения нет.

- Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.

Администрация Иргейского МО занимается деятельностью органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера.

Видами деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию Администрация Иргейского МО не занимается.

- Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности

для человека и окружающей среды:

- Планы-графики проведения текущих и капитальных ремонтов, замены оборудования;

- Проведение профилактических промывок и обеззараживания с составлением актов;

- Своевременная ликвидация аварийных ситуаций , проведение профилактических мероприятий после ликвидации аварий (очистка, промывка, обеззараживание) с составлением актов;

- На период паводков и чрезвычайных ситуаций установить усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с ТО Роспотребнадзора;

- После ремонта и иных технических работ на распределительной сети обязателен отбор контрольных проб;

- При обнаружении в пробе питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий , и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов;

- При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в количестве более 2 в 100мл и (или) термотолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы и (или) энтровирусов;

- идентификация присутствия в воде радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций проводится при превышении нормативов общей активности.

- Еженедельно ответственному за осуществление производственного контроля проводить обследование прилегающей к водоисточнику территории.

- Перечень форм учёта и отчётности, установленной

действующим законодательством:

- Гигиенические показатели, контролируемые в процессе производственного контроля качества питьевой воды  Иргейского МО, осуществляет по договору аккредитованная лаборатория ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеудинском районе

- Информация о результатах производственного контроля представляется по запросу органа, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

9.   Перечень возможных аварийных ситуаций , создающих угрозу

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения:

- При возникновении  на системе водоснабжения аварийной ситуации или технических нарушений (остановка водовода, нарушение технологического процесса), которая приводит или может привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, администрации Иргейского МО необходимо немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

- Администрация Иргейского МО также должна информировать орган, уполномоченный осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о каждом результате лабораторного исследования проб воды , не соответствующего гигиеническим нормативам.