РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

ДУМА

ИРГЕЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

с. Иргей, ул. Клубная, 6                                                      тел (8 39557) 7-04-85

от  _____________г.              № ____                                                   Е-mail : vmg1983@yandex.ru

«Об утверждении программы комплексного                                                                                                 развития систем коммунальной инфраструктуры                                                                                                               Иргейского сельского  поселения на период 2018-2022г.г.                                                                                                                                                                                                                                с перспективой до 2032 года»

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказа Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» администрация Иргейского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной        инфраструктуры Иргейского сельского  поселения на период 2018-2022г.г.  с перспективой до 2032 года»..

2. Настоящее  решение подлежит опубликованию в «Вестнике Иргейского  сельского поселения» и размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего  решение возложить на  Главу Иргейского МО Волошина М.Г.

Глава Иргейского

муниципального образования						   М.Г. Волошин

Утверждена

Решением Думы Иргейского МО

№___  от ________г.

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

ИРГЕЙСКОГО сельского поселения

на период 2018-2022 г.г.

с перспективой до 2032 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Паспорт программы	4

2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования	5

3. Перспективы развития муниципального образования	6

3.1. Общие сведения о муниципальном образовании	6

3.2. Население муниципального образования	6

3.3. Жилищный фонд муниципального образования	7

3.4. Экономика муниципального образования	8

4. Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	9

4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования	9

4.2. Водоснабжение	9

4.3. Водоотведение	11

4.4. Теплоснабжение	11

4.5. Газоснабжение	12

4.6. Электроснабжение	12

4.8. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки	13

4.9. Энергосбережение коммунальной системы муниципального образования	15

5. Программа развития системы коммунальной инфраструктуры, обеспечивающая достижение целевых показателей	15

5.1. Водоснабжение	15

5.2. Водоотведение	16

5.3. Теплоснабжение	17

5.4. Обращение с ТБО	18

6. Управление программой	18

6.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения	18

6.2. Мониторинг и корректировка программы	19

6.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	20

# 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Иргейского сельского поселения на период 2018г.-2022г. с перспективой до 2032г |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Иргейского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Иргейского муниципального образования |
| Цели и задачи Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки территории) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Объем отпуска питьевой воды в сеть Объем принятых стоков Объём твёрдых бытовых отходов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018г.-2022г. с перспективой до 2032г. |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1. строительство систем централизованного водоснабжения; 2. строительство систем водоотведения; 3. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах; 4. санитарная очистка населённых пунктов |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования: - средства федерального бюджета; - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные источники. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета МО в рамках муниципальных целевых программ, привлечения частных инвестиций, а так же собственников жилых домов, где будет осуществляться строительство нового водопровода. Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Иргейского сельского поселения; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории Иргейского муниципального образования. Координатором Программы является администрация Иргейского сельского поселения. Для оценки эффективности реализации программы Иргейского сельского поселения будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Иргейского сельского поселения. |

# 2. Задачи совершенствования и развития коммунального комплекса муниципального образования

Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Иргейского муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Иргейского муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных

систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных

услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной

инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной

инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Иргейского муниципального образования базируется на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Иргейского муниципального образования разрабатывается на период с 2018 до 2022 годы с перспективой до 2032года.

# 3. Перспективы развития муниципального образования

## 3.1. Общие сведения о муниципальном образовании

Иргейское муниципальное образование расположено на востоке Нижнеудинского района Иркутской области. На севере граничит с Шебертинским сельским поселением, на востоке и юге – с Тулунским районом, на западе – с Худоеланским сельским поселением. Площадь территории составляет 17689,3га.

Климат территории – резко континентальный, с холодной зимой и коротким жарким летом. Наиболее высокая температура воздуха в июле, наиболее низкая - в январе.

По количеству осадков территория входит в зону с преобладанием осадков в летне-осенний период (вторая половина июля - сентябрь).

Иргейское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области          от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав территории Иргейского МО входят земли следующих населенных пунктов:

- деревня Виленск;

- деревня Марга;

- село Иргей.

## 3.2. Население муниципального образования

Численность населения муниципального образования по состоянию на 1 ноября 2017 года составила 500 человек (табл. 1). В настоящее время около половины населения Иргейского МО проживает непосредственно в с. Иргей.

Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице.

таблица 1

| № | Наименование | 2017г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Виленск | 68 | 72 | 78 |
| 2 | д. Марга | 99 | 106 | 112 |
| 3 | с. Иргей | 333 | 340 | 345 |
|  | Итого | 500 | 518 | 535 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения сельского поселения к концу 2032г – увеличение на 6,5% относительно 2017г.

Одним из путей решения проблемы увеличения населения является естественный прирост населения.

Сложившаяся в Иргейском муниципальном образовании демографическая ситуация остается сложной и характеризуется низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности и в целом отражает тенденции, происходящие в Иркутской области и стране.

Падение рождаемости по своей динамике становится национальным бедствием. Решить данную проблему возможно только комплексными мерами, в том числе на уровне государства. На федеральном уровне Программа материальной поддержки молодых семей и  женщин, принимающих решение родить и вырастить второго и последующего ребенка, принята и начала работать.

Таблица 2. Возрастная структура населения (в % к общей численности).

| Возрастные группы | По данным текущего учета | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | 2017г | 2022г | 2032г |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 22,2 | 21,9 | 21,7 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 52,4 | 52,1 | 51,8 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 25,4 | 26 | 26,5 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 |

Таблица 3. Расчет трудовых ресурсов.

| Расчет трудовых ресурсов | 2017г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Население всего | 0,500 | 100 | 0,518 | 100 | 0,535 | 100 |
| Состав трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| Население в трудоспособном возрасте | 0,331 | 66,2 | 0,338 | 65,25 | 0,343 | 64,11 |
| Работающие лица старших и младших возрастов | 0,009 | 1,8 | 0,01 | 1,93 | 0,012 | 2,24 |
| Трудовые ресурсы всего | 0,340 | 68,0 | 0,348 | 67,18 | 0,355 | 66,36 |
| Использование трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| работающее население | 0,132 | 26,4 | 0,145 | 27,99 | 0,154 | 28,79 |
| учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства | 0,026 | 5,2 | 0,029 | 5,60 | 0,013 | 2,43 |
| трудоспособные лица, не занятые в экономике* | 0,199 | 39,8 | 0,193 | 37,26 | 0,189 | 35,33 |

*включают занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве, военнослужащих, безработных и др.

Таблица 4. Трудовая структура населения.

| Трудовая структура | 2017г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Самодеятельное население | 0,301 | 60,2 | 0,330 | 63,71 | 0,388 | 72,52 |
| в т. ч. производственная сфера | 0,197 | 39,4 | 0,191 | 36,87 | 0,217 | 40,56 |
| непроизводственная сфера | 0,092 | 18,4 | 0,123 | 23,75 | 0,151 | 28,22 |
| в т.ч. индивидуальная трудовая деятельность | 0,12 | 2,4 | 0,016 | 3,08 | 0,020 | 3,74 |
| Несамодеятельное население | 0,199 | 39,8 | 0,188 | 36,29 | 0,147 | 27,48 |
| Население всего: | 0,500 | 100 | 0,518 | 100 | 0,535 | 100 |

## 3.3. Жилищный фонд муниципального образования

Жилищный фонд Иргейского МО составил 10,4 тыс. м² общей площади. На частный жилой фонд приходится 10,4 тыс. м² общей площади (100%).

Средняя плотность населения в жилой застройке составляет 2,93чел./га.

Жилищный фонд представлен, в большей степени, деревянными жилыми домами (см. таблицу 5).

Жилищный фонд по техническому состоянию находится на среднем уровне. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 11,5%.

Средняя этажность жилой застройки составляет 1 этаж. На жилищный фонд малоэтажной застройки (1 этаж) приходится 10,4 тыс. м² общей площади жилья (100%).

Таблица № 5. Распределение жилищного фонда Иргейского МО по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2017г (тыс. м² общей площади квартир).

| Населенные пункты | 1-этажные | итого | Всего, тыс. кв. м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-квартирные | 2-квартирные |  |  |
|  | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов | итого | капитальные, домов | деревянные, домов |  |
| д. Виленск |  | 23 | 23 |  |  |  |  | 23 | 1,730 |
| д. Марга |  | 40 | 40 |  | 4 | 4 |  | 44 | 1,922 |
| с. Иргей |  | 85 | 85 | 7 | 16 | 23 | 7 | 108 | 6,748 |
| Всего |  | 148 | 148 | 7 | 20 | 27 | 7 | 175 | 10,4 |
| % |  | 81,32 | 81,32 | 3,85 | 10,99 | 14,84 | 3,85 | 96,15 | 100 |

Средняя обеспеченность населения Иргейского муниципального образования общей площадью жилья на 01.01.2017г составила 20,8 м²/чел., что немного выше среднего уровня для сельских поселений Иркутской области (18,5 м²/чел.).

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участью в областных програмах в рамках которых предусмотрено оказание государственной поддержи молодым специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. Обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

электроплитами – 100%;

водоснабжение  -- 2,7%

В среднем, по муниципальным образованиям области уровень благоустройства по тем же видам инженерного оборудования составляет 64-82%, т. е. существенно выше.

## 3.4. Экономика муниципального образования

Промышленных предприятий на территории поселения нет.

На сегодняшний день на территории поселения существует с/х предприятия (СПК «Гранит»), восемь КФХ по производству зерновых и кормовых культур, развитию овцеводства, скотоводства, свиноводства и  коневодства.

Таблица №6. Структура кадров производственной сферы Иргейского МО.

| Градообразующие отрасли | Исходный год | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017г | 2022г | 2032г |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Добыча полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность | 0,006 | 4,62 | 0,012 | 7,45 | 0,015 | 8,06 |
| Обрабатывающие производства | 0 | 0 | 0,005 | 3,11 | 0,008 | 4,3 |
| Транспорт и связь | 0,002 | 1,54 | 0,004 | 2,48 | 0,007 | 3,76 |
| Сельское хозяйство | 0,122 | 93,85 | 0,13 | 80,75 | 0,139 | 74,73 |
| Лесное хозяйство | 0 | 0 | 0,006 | 3,73 | 0,01 | 5,38 |
| Прочие виды деятельности | 0 | 0 | 0,004 | 2,48 | 0,007 | 3,76 |
| Всего | 0,13 | 100 | 0,161 | 100 | 0,186 | 100 |

К кадрам непроизводственной сферы или сферы услуг относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности данного муниципального образования. В настоящее время численность градообслуживающей группы составляет 0,09 тыс. чел.

В связи с развитием производственной базы поселения, поддержкой малого предпринимательства, увеличением численности непостоянного населения и ростом уровня жизни населения на перспективу намечено увеличение численности кадров сферы услуг (см. таблицу 7) до 0,123 тыс. чел. - на I очередь и 0,151 тыс. чел. до 2032г. В среднесрочной перспективе развитие малого бизнеса в сфере торговли и общественного питания будет осуществляться за счет расширения сети магазинов и кафе.

Таблица №7. Численность кадров непроизводственной сферы (сферы услуг) тыс. чел.

| Сфера нематериального производства или сфера услуг | Исходный год 2017г | 1 очередь 2022г | Расчетный срок 2032г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | тыс. чел. | тыс. чел. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание | 0 | 0,003 | 0,005 |
| Просвещение и дошкольное воспитание | 0,055 | 0,063 | 0,07 |
| Культура | 0,005 | 0,008 | 0,015 |
| Здравоохранение и социальная защита | 0,004 | 0,008 | 0,012 |
| Розничная торговля и общественное питание | 0,008 | 0,010 | 0,013 |
| Управление, безопасность, финансы, страхование | 0,005 | 0,008 | 0,011 |
| Прочие | 0 | 0,004 | 0,006 |
| Всего: | 0,077 | 0,104 | 0,132 |

Общая численность самодеятельного населения Иргейского муниципального образования (лиц, занятых в экономике) на исходный год составила 0,301 тыс. чел. (60,2% общей численности населения). На перспективу проектом предусматривается увеличение численности занятых в экономике до 0,330 тыс. чел. на I очередь (2022 г.) и до 0,388 тыс. чел. - на расчетный срок  (2032 г.) - см. таблицу 8.

Таблица №8. Структура самодеятельного населения Иргейского МО. тыс. чел.

|  | 2017г | 2022г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- |
| Самодеятельное население | 0,301 | 0,330 | 0,388 |
| в т. ч. производственная сфера | 0,197 | 0,191 | 0,217 |
| непроизводственная сфера | 0,092 | 0,123 | 0,151 |
| индивидуальная трудовая деятельность | 0,012 | 0,016 | 0,020 |

# 4. Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Одним из приоритетов жилищной политики в Иргейском сельском поселении является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования находится на очень низком уровне.

# 4.2. Водоснабжение

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Иргейского сельского поселения являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Характеристика существующей организации системы водоснабжения

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от водонапорных башен общего пользования в д. Виленск и д. Марга, а так же из водонасосной станции в с. Иргей, введённой в эксплуатацию в 2015 году

Глубина скважин - по 100 м каждая, используются глубинные насосы ЭЦВ 6/10/110.

Центральное водоснабжение отсутствует.

Вода доставляется населению путём подвоза ее автотранспортом.

Существующие водонапорные башни, водонасосная станция, являются собственностью Иргейского муниципального образования.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

таблица №9

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производитель ность, м³/ч | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Иргей | Водонасосная станция без накопительной ёмкости 1шт. | 2015 | 10 | 115 | - |
| 2 | д. Виленск | Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 1970 | 10 | 100 | - |
| 3 | д.Марга | Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 2006 | 10 | 100 | - |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют.

Согласно утверждённым планам, вода из водонапорных башен ежегодно подвергается лабораторным исследованиям. По данным протоколов лабораторных испытаний, пробы воды соответствуют Сан. Пин. 2.1.4.1074-01.

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2017г.

таблица №10

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Виленск | 0,068 | 150 | 1,1 | 1,3 | 14,59 |
| д. Марга | 0,099 | 150 | 1,1 | 1,3 | 21,24 |
| с. Иргей | 0,333 | 150 | 1,1 | 1,3 | 71,43 |
| Итого | 0,500 | 150 | 1,1 | 1,3 | 107,26 |

# 4.3. Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует. Ливневая канализация отсутствует.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения населённых пунктов Иргейского сельского поселения  оборудованы надворными уборными.

    - Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

- В настоящее время Иргейское сельское поселение имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системы канализации нет.

- В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где концентрируется поверхностный сток и не выводится.

- Отсутствие единого организованного водостока на территории поселения во время таяния снега и дождей приводит к подтоплению, а также разрушительно сказывается на улицах и дорогах.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

## Существующие балансы системы водоотведения

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га.  Наружные сети и сооружения принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах.

## 4.4. Теплоснабжение

Жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Имеющиеся объекты производственного назначения не отапливаются или имеют электрическое и печное отопление, а именно:

1.Здание Дома культуры –  с. Иргей , ул.Клубная 7 отапливается при помощи

электричества (ТЕНы);

2.Помещения администрации Иргейского муниципального образования, сельской

библиотеки – с. Иргей , ул.Клубная 6 отапливается при помощи электричества (ТЕНы);

3.Здание Сельского клуба – д. Марга, ул. Центральная 2 отапливается при помощи

электричества (ТЕНы);

4.ФАП- ул. Центральная 21 отапливается при помощи электричества (ТЕНы);

5. МКУ «Иргейская средняя общеобразовательная школа», - с. Иргей ул. Школьная 4а – водяное отопление , электрокотельная- 0,4Гкал/час;

6.Здание магазина ИП Парьев Николай Николаевич с.Иргей ул.Клубная 6 отапливается при помощи электричества (ТЕНы);

7.Здание магазина И.П. Черкас Елена Александровна. с.Иргей ул.Новая 2/1,  имеет печное отопление, вид топлива дрова;

8.Здание магазина ИП Ладзи Денис Витальевич с.Иргей ул. Центральная 25 отапливается при помощи электричества (ТЕНы);

9.Здание магазина «Магазин №3» Шебертинское сельпо с. Иргей ул.Клубная 17 отапливается при помощи электричества (ТЕНы);

10.Здание магазина И.П. Чубарова Ирина Васильевна д.Марга ул. Центральная 10/2, отапливается при помощи электричества (ТЕНы);

11.Здание магазина «Магазин №7» Шебертинское сельпо д. Виленск ул.Советская 17

имеет печное отопление , отапливается дровами.

## 4.5. Газоснабжение

Газоснабжение на территории Иргейского муниципального образования отсутствует.

В рамках данной программы развитие газового хозяйства Иргейского сельского поселения не рассматривается.

## 4.6. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Иргейского МО осуществляется от ПС110/35/10кВ «Шеберта», находящейся в собственности ОАО «ИЭСК» ЗЭС.

Таблица №11. Основные данные по существующей подстанции.

| № | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ | На шинах 6-10кВ для нужд Иргейского МО |
| 1. | Шеберта | 110/35/10 | 10+6,3 | 2,98 | 2,98 | 0,76 |

На основании данных контрольных замеров на январь 2011г. совмещенный максимум электрических нагрузок Иргейского МО на шинах 6-10кВ центра питания составил 0,76МВт.

Согласно таблице 11 подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

Питание ПС110/35/10кВ «Шеберта» осуществляется от ВЛ110кВ «Нижнеудинск» - ПС «Будагово».

Электрические сети 10-35-110кВ выполнены воздушными линиями.

Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35-110кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ в целом соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

4.7. Обращение с ТБО

Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

На территории  администрации Иргейского сельского поселения  действуют «Правила благоустройства и санитарного содержания Иргейского муниципального образования», утвержденные решением Думы Иргейского муниципального образования № 25 от 27 августа 2012г. в редакции от 12.05.2015 г. № 125, которые устанавливают порядок содержания и организации уборки территорий поселения, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории Иргейского сельского поселения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять определенные требования.

Разработаны и утверждены решением Думы Иргейского МО № 43 от 28.11.2006г.  нормы накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры.

Территория Иргейского сельского поселения закреплена за  юридическими и физическими лицами, в т.ч. и индивидуальными предпринимателями, расположенными  на территории Иргейского сельского поселения и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты.

Зимняя уборка

*   В период с 15 ноября по 15 апреля:

* Уборка снега начинается юридическими и физическими лицами на закрепленных территориях незамедлительно с началом снегопада;

*  Систематически силами и средствами юридических и физических лиц – владельцев зданий должна производиться очистка крыш от снега и наледей на карнизах, водосточных трубах. При этом участки улиц, тротуаров и пешеходных дорожек, примыкающие к данным зданиям должны огораживаться, а так же, во избежание несчастных случаев, приниматься другие меры безопасности;

* В период гололеда посыпка или обработка противогололедными материалами тротуаров, проезжей части улиц и т.д. производится юридическими и физическими лицами (домовладельцами) на прилегающей закрепленной территории, в целях обеспечения содержания их в безопасном для движения состоянии.

Летняя уборка

* В период с 15 апреля до 15 ноября:

* Производится уборка закрепленных территорий в зависимости от погодных условий;

* Запрещается сжигание листвы, полимерной тары, пленки и прочих отходов на убираемых территориях и в населенных пунктах.

По постановлениям Администрации Иргейского МО в данный период производятся общественно-санитарные дни и субботники по очистке территорий

4.8. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

Водоснабжение

Прогноз объема спроса услуг водоснабжения

таблица №12 Перспективные расходы воды на хозяйственно - питьевые нужды

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дВиленск | 0,078 | 150 | 1,1 | 1,3 | 16,73 | 3чх1х5 | 54 | 10 | 56 |
| д. Марга | 0,112 | 150 | 1,1 | 1,3 | 24,02 | 3чх1х5 | 54 | 10 | 57 |
| с. Иргей | 0,345 | 150 | 1,1 | 1,3 | 74,00 | 3чх1х5 | 54 | 10 | 62 |
| Итого | 0,535 | 150 | 1,1 | 1,3 | 114,75 | 3чх1х5 | 162 | 30 | 175 |

планируемая жилая застройка и существующий жилой фонд на конец расчётного срока 2032 года оборудуется централизованными системами водоснабжения;

- существующий жилой фонд оборудуется внутренним водоснабжением и местными водонагревателями по собственному усмотрению жителей;

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет :

- на наружное – 10л/с (при количестве жителей до 5 000 чел);

- на внутреннее –  2х2,5л/с +2х5л/с=15л/с

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Уровень спроса на услуги водоснабжения имеет регулярный рост. В первую очередь рост объемов реализации обусловлен развитием водопроводных сетей в Иргейском сельском поселении, с целью большего охвата жилищного фонда централизованным водоснабжением. В настоящей программе  предусмотрены мероприятия по строительству кольцевой сети  хозяйственно - питьевого водопровода с  расположением на ней пожарных гидрантов и водоразборных колонок, что обеспечит не только комфортную жизнь сельским жителям, но и высокую степень пожарной безопасности.

Так в программе за период 2019-2020 годы предусмотрено строительство нового водопровода в с.Иргей. и с перспективой до 2032 года предусмотрено строительство новых водопроводов в д. Марга и д. Виленск

Водоотведение

Прогноз спроса в водоотведении потребителей Иргейского сельского поселения в период 2018-2022 годы и с перспективой до 2032 года.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

Перспективные балансы системы водоотведения приведены в таблице №13

| Таблица перспективного водоотведения на 2022-2032г. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Иргейское МО |  |  |  |  |  |
| I этап на 2022г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 518 | 25 | 12,95 | 4,73 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,6 | 0,6 |
|  | Полив | чел | 518 | 50 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 14,55 | 5,33 |
| II этап на 2032г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 535 | 160 | 85,60 | 31,24 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 10,27 | 3,74 |
|  | Полив | чел | 535 | 50 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 95,87 | 34,98 |

Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги водоотведения имеет регулярный рост.

Теплоснабжение

За последние пять лет  на территории муниципального образования не произошли существенные изменения климата, оказывающие влияние как на изменение средней температуры наружного воздуха за отопительный период, так и на его продолжительность. Средняя продолжительность отопительного периода составляет 264 дня, отклонения от данной величины не превышали 3%. Собственник каждого отапливаемого объекта, имеющего собственные источники тепла,  самостоятельно разрабатывает и обеспечивает исполнение топливного баланса в течение года.

Наличие предложения дров для отопления с доставкой обеспечивает спрос населения для отопления своего жилого помещения в полной потребности.

Сбор твердых бытовых отходов

Необходимо установить на территории  поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

Наличие регулярного контроля за сбором и вывозом ТБО положительно скажется на общем благосостоянии всего муниципального образования.

## 4.9. Энергосбережение коммунальной системы муниципального образования

Источники финансирования:

- средства федерального бюджета;

- средства областного бюджета;

- средства местного бюджета;

- внебюджетные источники.

Основными  направлениями  энергоресурсов являются: совершенствование технологических процессов, совершенствование оборудования, снижение прямых потерь энергетических ресурсов, структурные изменения в технологии производства, организационно- технические мероприятия.

Пути снижения потребления энергии:

- исключение нерационального использования  энергоресурсов;

- устранение потерь энергоресурсов;

- повышение эффективности использования энергоресурсов.

Все три способа используются  при  разработке мероприятий программы.

Основными принципами программы энергосбережения являются:

- приоритет повышения эффективности использования энергии над увеличением объемов производства;

- обязательность учета расходуемых энергетических ресурсов;

- сертификация энергопотребляющего, энергосберегающего оборудования, материалов.

# 5. Программа развития системы коммунальной инфраструктуры, обеспечивающая достижение целевых показателей

## 5.1. Водоснабжение

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2018-2022г:

- 2018 год - разработка проекта с положительным заключением госэкспертизы для строительства локального водопровода в с. Иргей.

-   2018 год – Разработка проектов зон санитарной охраны водоисточника с. Иргей, д. Марга

-2019-2020 годы -  устройство в с. Иргей кольцевой сети  хозяйственно – питьевого водопровода с  расположением на ней пожарных гидрантов и водоразборных колонок;

- 2020 ввод в эксплуатацию ВОС;

- 2020-2022 года - Разработка и утверждение проекта устройства водозаборной скважины с обустройством насосной станцией в д. Виленск

Второй этап 2022-2032г.

- устройство скважины в д. Виленск с обустройством насосной станцией;

- устройство в д. Виленск, д. Марга кольцевой сети  хозяйственно - питьевого водопровода с

расположением на ней пожарных гидрантов и водоразборных колонок;

- разработка проекта ЗСО в д. Виленск;

- ввод в эксплуатацию ВОС;

Источники финансирования программы

В первом квартале 2018 года планируется изготовление проекта строительства локального водопровода в с. Иргей с получением положительной госэкспертизы.

Общее финансирование – 2100,0 тыс. руб

-   местный бюджет – 100,0 тыс. руб.

-   областной бюджет – 2000,0 тыс. руб.

2018 год изготовление проектов зон санитарной охраны с. Иргей, д. Марга

Финансирование на проведение данных работ из бюджета Иргейского муниципального образования составляет 100,0 тыс. рублей

2019-2020  строительство локального водопровода в с. Иргей тупиково - кольцевого типа с водоразборными колонками и пожарными гидрантами:

Общее финансирование – 180000,0 тыс. руб

областной бюджет- __________

местный бюджет - ___________

Уточняется после изготовления проекта строительства водопровода.

В связи с тем , что на начало 2018 года проект локального водопровода ещё в стадии разработки, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Планируется привлечение средств частных инвесторов, собственников жилых домов, где будет осуществляться строительство нового водопровода.

Эффект от реализации программы

Реализация мероприятий предложенных в схеме водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Строительство кольцевой сети  хозяйственно - питьевого водопровода с  расположением на ней пожарных гидрантов и водоразборных колонок,  обеспечит не только комфортную жизнь сельским жителям, но и высокую степень пожарной безопасности.

Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения

- Бурения новых артезианских скважин;

- Устройство резервуаров чистой воды;

- Устройство насосных станций;

- Строительство новых водозаборных узлов;

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода.

Повышение показателей качества воды

- Установка фильтров очистки воды;

- Постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами и после установок обезжелезивания;

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

Увеличение охвата территорий сетями централизованного

водоснабжения

- Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей         централизованного водоснабжения;

- Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки;

- Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства.

Повышение эффективности использования ресурсов

- Установить приборы учета воды на скважинах, установках обезжелезивания, насосных станциях, у потребителей;

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры.

## 5.2. Водоотведение

Проведение мероприятий по строительству водоотводов на срок 2018-2022 годов не планируется. Водоотвод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны намечается осуществить открытыми водостоками в срок с 2022 по 2032года. Канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5м, глубиной 0,6-1,0м, заложением одернованных откосов 1:2. На участках территории с уклоном более 0,03, во избежание размыва, проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 – 0,6м и глубиной до 1м. В населённых пунктах предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

Объектов строительства канализации в Иргейском муниципальном образовании не предусмотрено.

Источники финансирования программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, составят за период реализации Программы в части водоотведения:

в 2018 г. - 0 тыс. руб.

в 2019 г. – 0 тыс. руб.

в 2020г. -   0 тыс. руб.

в 2021 г. – 0 тыс. руб.

в 2022 г. -  0 тыс. руб.

в 2023-2032 гг. – на предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

На основании того, что объектов строительства канализации в Иргейском муниципальном образовании не предусмотрено, проектная и сметная документация не рарабатывалась.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Организация поверхностного стока ускоряет сток поверхностных вод, ликвидирует скопления воды в бессточных понижениях рельефа и сокращает инфильтрацию воды в грунт.

## 5.3. Теплоснабжение

Собственник каждого отапливаемого объекта, имеющего собственные источники тепла,  самостоятельно разрабатывает и обеспечивает исполнение топливного баланса в течение года.

Наличие предложения дров для отопления с доставкой обеспечивает спрос населения для отопления своего жилого помещения в полной потребности.

Новое строительство и реконструкция тепловых сетей на территории муниципального образования не планируется.

Источники финансирования программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы:

в 2018 г. -  0 тыс. руб.

в 2019 г. -  0 тыс. руб.

в 2020г. -  0 тыс. руб.

в 2021 г. – 0 тыс. руб.

в 2022 г. -  0 тыс. руб.

в 2023-2032г г. - 0 тыс. руб.

Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение не предусмотрены.

Эффект от реализации мероприятий системы теплоснабжения

При отсутствии положительных изменений экономического потенциала территории новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии не представляется возможным.

## 5.4. Обращение с ТБО

Одним из основных аспектов реализации мероприятий программы комплексного развития является системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов от потребителей поселения.

В качестве основных направлений работ по управлению ТБО предлагается:

1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях.

2. Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и потребления.

3. Проведение инвентаризации объектов образования, сбора, транспортировки и размещения коммунальных отходов.

4. Внедрение комплексной механизации санитарной очистки, повышение её технического уровня и надежности, приобретение контейнеров для сбора отходов, приведение в соответствие с санитарными правилами мест накопления и хранения ТБО.

5. Разработка и внедрение устойчивой системы учета, а также контроля по сбору, транспортировке и безопасному захоронению неутильной части ТБО

Источники финансирования программы

Основным источником финансирования при сборе и транспортировке ТБО из-за дефицита бюджета МО являются юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Иргейского сельского поселения. На срок до 2022г. в бюджете Иргейского МО запланированы средства для очистки территорий поселения:

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы:

в 2018 г. -  15 тыс. руб.

в 2019 г. -  15 тыс. руб.

в 2020г. -   15 тыс. руб.

в 2021 г. – 15 тыс. руб.

в 2022 г. -  15 тыс. руб.

в 2023-2032г г. - 0 тыс. руб.

Планируется привлечение средств частных инвесторов, собственников жилых домов. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение источников и объёма финансирования.

Эффект от реализации мероприятий системы теплоснабжения

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# 6. Управление программой

## 6.1. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации программы.

Система управления программой комплексного развития коуммнального комплекса Иргейского муниципального образования включает организационную схему управления реализацией программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения изменений в программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации программой комплексного развития;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Ирркутской области, Нижнеудинского района, органов местного самоуправления Иргейского муниципального образования, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Ответственные лица за реализацию программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Иргейского муниципального образования.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования: Волошиным Михаилом Григорьевичем.

Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Иргейского сельского поселения в рамках своих полномочий, в составе:

- Ведущий специалист администрации Иргейского МО – Иванова Елена Сергеевна.

- Специалист администрации Иргейского МО- Семенцов Виктор Анатольевич.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы коммунального комплекса разрабатывается в соответствии с действющим законодательством, а именно:

- Федеральный закон РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004г. № 210-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г. № 190-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999г. № 69-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003г. № 35-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации «Требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» от 14.06.2013г. № 502.

Инвестиционная программа утверждается в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционной программы Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства, средства внебюджетных источников, прочие источники.

## 6.2. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Иргейского муниципального образования являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Результаты Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Иргейского муниципального образования определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

## 6.3. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

В состав целевых индикаторов мониторинга программы комплексного развития систем коммунальной инфаструктуры входят следующие группы индикаторов:

- Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем.

- Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг.

- Показатели надежности снабжения потребителей коммунальных услуг.

- Показатели качества снабжения потребителей коммунальных услуг.

- Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса.

- Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем.

Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

Таблица № 14

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. Изме- рения | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост доходов местного бюджета от использования имущества | руб. | Прирост доходов местного бюджета к ассигнованиям из бюджета на программу | Отчетность налоговых органов | Положительным признается рост показателя |
| 2 | Доля расходов бюджета на коммунальные услуги | % | Отношение расходов бюджета на коммунальные услуги к общей сумме расходов бюджета поселения | Отчетность структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительным признается снижение показателя |
| 3 | Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги | руб. | Разность между кредиторской задолженностью бюджетных организаций и фактической оплатой из бюджета поселения | Отчетность предприятия структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительным признается снижение показателя |

Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

Таблица № 15

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | Формы государственной статистической отчетности | Не более 22%* |
| 2 | Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | % | Отношение количества домохозяйств, получающих жилищные субсидии, к общему количеству семей в поселении | Формы государственной статистической отчетности 22- ЖКХ (субсидии) и 22-ЖКХ (реформа) краткая | Не более 10%** |
| 3 | Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | % | Отношение объема средств, собранных за коммунальные услуги, к объему начисленных средств | Формы государственной статистической отчетности | Более 95%** |
| 4 | Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги | % | Отношение уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги отчетного года к предыдущему | Формы государственной статистической отчетности | Положительным признается рост показателя |
| 5 | Соотношение изменения тарифов и доходов населения | % | Отношение изменения уровня тарифов на коммунальные услуги к изменению уровня доходов населения | Формы государственной статистической отчетности | 1 |
| 6 | Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону | % | Отношение стоимости коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону | Формы государственной статистической отчетности | 1 |

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

Таблица № 16

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в водоотведении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца*) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса. | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

Таблица № 17

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. Изме- рения | Порядок расчета | Источники информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение рентабельности | % | Отношение текущей рентабельности к показателю предыдущего года | Отчет о прибылях и убытках | Положительная величина |
| 2 | Изменение себестоимость | руб. | Отношение фактических затрат на объем реализации услуг в натуральной форме | Отчетная калькуляция себестоимости услуг | Положительным признается снижение показателя за счет факторов, подконтрольных предприятию |
| 3 | Чистая прибыль | руб. | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов | Отчет о прибылях и убытках | > 0 (положительным признается увеличение показателя) |

Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Таблица № 18

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию* | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 2 | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию ** | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода электрической энергии | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 4 | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | ед. | Отношение объема фактических потерь с объемом потерь | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 5 | Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования) | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 40% |
| 6 | Износ коммунальных сетей | % | Отношение фактического срока службы коммунальных сетей к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 50% |